## Slide 2: Ⅴ. 실습과제(1)
1. 서울시는 2009년 부터 토양 복토식의 관리형 매립지(혐기성)를 운영하고 있다. 생활폐기물을 매년 100ton씩 매립하고 있으며, 매립 폐기물의 성상은 종이가 30%, 목재가 40%, 고무가 30%를 차지하고 있다. 메탄 회수량은 2011년에 20ton을 회수하여 활용하였다. 서울 매립지의 2011년 온실가스 배출량을 구하여라.
실습
과제
구분 | CO2 | CH4 | N2O
산정 방법론 | - | Tier 1 | -
자연로그(e)= 2.718

## Slide 3: Ⅴ. 실습과제(1)
배출계수
관리기준
  메탄으로 전환가능한 DOC 비율(DOCi) : IPCC 가이드라인 기본값인 0.5를 적용
  메탄 보정계수(MCF)
  산화율(OX)
매립시설 유형 | MCF 기본값
관리형 매립지 - 혐기성 | 1.0
관리형 매립지 - 준호기성 | 0.5
비관리형 매립지 - 매립고 5m 이상 | 0.8
비관리형 매립지 - 매립고 5m 미만 | 0.4
기타 | 0.6
매립시설 유형 | OX
토양, 퇴비 등으로 복토되는 매립지 | 0.1
기타 | 0
  메탄 부피비(F) : IPCC 가이드라인 기본값인 0.5를 적용
  메탄 발생 속도상수
분해속도 | 폐기물 성상 | k
느림 | 종이/직물(섬유) | 0.06
 | 목재/짚 | 0.03
보통 | 종이, 직물(섬유), 목재, 짚, 음식물, 슬러지를 제외한 폐기물 성상 | 0.10
빠름 | 음식물/슬러지 | 0.185
혼합폐기물(bulk) |  | 0.09
생활폐기물 |  |  | 
폐기물 성상 | DOC 기본값 | 폐기물 성상 | DOC 기본값
종이/판지 | 0.40 | 고무 및 가죽 | 0.39
목재 | 0.43 | 유리 | 0.00
분해가능한 유기탄소 비율(DOC)

## Slide 4: Ⅴ. 실습과제(1)
  서울매립지 온실가스 배출량(2011년)
실습과제 풀이
1. 서울시는 2009년 부터 토양 복토식의 관리형 매립지(혐기성)를 운영하고 있다. 생활폐기물을 매년 100ton씩 매립하고 있으며, 매립 폐기물의 성상은 종이가 30%, 목재가 40%, 고무가 30%를 차지하고 있다. 메탄 회수량은 2011년에 1ton을 회수하여 활용하였다. 서울 매립지의 2011년 온실가스 배출량을 구하여라.
실습
과제
  DDOCmd2009 = WT-1 X DOC X DOCf X MCF
  -> 혐기분해 가능한 유기탄소: 종이 : 100ton X 30% X 0.40 X 0.5 X 1.0 = 6.0 ton 목재 : 100ton X 40% X 0.43 X 0.5 X 1.0 = 8.6 ton 고무 : 100ton X 30% X 0.39 X 0.5 X 1.0 = 5.9 ton
  DDOCmd2010 = WT-1 X DOC X DOCf X MCF
  -> 혐기분해 가능한 유기탄소: 종이 : 100ton X 30% X 0.40 X 0.5 X 1.0 = 6.0 ton 목재 : 100ton X 40% X 0.43 X 0.5 X 1.0 = 8.6 ton 고무 : 100ton X 30% X 0.39 X 0.5 X 1.0 = 5.9 ton
  DDOCmaT-1 = DDOCmdT-1 + (DDOCmaT-2 X e – k)
  -> 2010년까지 누적된 유기탄소 종이: 6.0ton + (6.0ton x e^- 0.06) = 11.65 ton 목재: 8.6ton + (8.6ton x e^- 0.03) = 16.94 ton 고무: 5.9ton + (5.9ton x e^- 0.10) = 11.14 ton
  DDOCm,decompT = DDOCmaT-1 X (1 – e – k)
  -> 2011년도에 혐기적 분해된 유기탄소량 종이: 11.65ton x (1 - e^- 0.06) = 0.68 ton 목재: 15.37ton x (1 - e^- 0.03) = 0.50 ton 고무: 12.29ton x (1 - e^- 0.10) = 1.06 ton
  CH4generatedx,T = DDOCm,decompT X F X
  -> 2011년도 발생 가능한 최대 메탄배출량: (0.68 + 0.50 + 1.06)ton X 0.5 X 16 CH4/12 C= 1.49
16
12
  CH4EmissionsT = [∑x CH4generatedx,T - RT] X (1 – OX) X Feq,j
  -> (1.49ton – 1ton) X (1 – 0.1) X 21 = 9.27 tCO2eq

## Slide 5: Ⅴ. 실습과제(2)
구분 | CO2 | CH4 | N2O
산정 방법론 | - | Tier 1 | Tier 1
자연로그(e)= 2.718
생물 학적 처리 유형 | CH4 |  | N2O | 
 | 건량 기준 | 습량 기준 | 건량 기준 | 습량 기준
퇴비화 | 10 | 4 | 0.6 | 0.3
혐기성 소화 | 2 | 1 | 0 | 0
2-1. 경기도는 돼지 농가의 축산 폐기물을 수집하여 처리하고 있다. 해당 처리 시설은 2011년 한해 동안 1,000 ton(건량 기준 900ton)의 고형 폐기물을 퇴비화 처리 하였다. 또한 해당시설의 메탄 회수 시설을 조회해본 결과 3 톤의 메탄을 회수 하였을 때 2011년 온실가스 배출량을 구하여라.
2-2. 경기도 축산폐기물 처리시설에서 메탄 회수량이 기존 3톤에서 7톤으로 증가하는 경우의 온실가스 배출량을 구하여라.
실습
과제

## Slide 6: Ⅴ. 실습과제(2)
2-1. 경기도는 돼지 농가의 축산 폐기물을 수집하여 처리하고 있다. 해당 처리 시설은 2011년 한해 동안 1,000 ton(건량 기준 900ton)의 고형 폐기물을 퇴비화 처리 하였다. 또한 해당시설의 메탄 회수 시설을 조회해본 결과 3 톤의 메탄을 회수 하였을 때 2011년 온실가스 배출량을 구하여라.
2-2. 경기도 축산폐기물 처리시설에서 메탄 회수량이 기존 3톤에서 7톤으로 증가하는 경우의 온실가스 배출량을 구하여라.
실습
과제
실습과제 풀이
  경기도 축산폐기물 처리시설 온실가스 배출량(2011년)
  CH4EmissionsT = [∑i(Mi X EF) X 10-3 – R ] X Feq,j
  -> 메탄 발생에 의한 온실가스 배출량 : (900ton X 10kgCH4/ton X 1tonCH4/1000kgCH4
  – 3ton) X 21
  = 126 tCO2eq
  N2O Emissions = ∑i(Mi X EF) X 10-3 X Feq,j
  -> 아산화질소에 의한 온실가스 배출량 : (900ton X 0.6kgN2O/ton) X 1tonCH4/1000kgN2O
  X 310
  = 167.4 tCO2eq
  경기도 축산폐기물 처리시설의 메탄 회수량이 증가한 경우의 온실가스 배출량
  CH4EmissionsT
  : 7ton / (900ton X 10kgCH4/ton X 1tonCH4/1000kgCH4) > 0.75 이므로
  : 7ton X 1/0.75 X 21 = 196 tCO2eq
  N2O Emissions = ∑i(Mi X EF) X 10-3 X Feq,j
  -> 아산화질소에 의한 온실가스 배출량 : (900ton X 0.6kgN2O/ton) X 1tonCH4/1000kgN2O
  X 310
  = 167.4 tCO2eq

## Slide 7: Ⅴ. 실습과제(3)
3. 부평사업장은 2010년 평균 100m3/day 의 하폐수를 혐기성조를 활용하여 처리하고 있으며 유입하수의 BOD는 100g/m3, 방류수는 0.5g/m3, 유입 TN은 10g/m3, 유출 TN은 0.1g/m3이다. 메탄 회수량은 없다. 하폐수처리에 의한 2010년 연간 온실가스 배출량을 구하여라.
실습과제
  부평사업장(2010년)
    조건 1: 메탄회수량/메탄발생량 비율이 75% 넘는지 확인.
    메탄회수가 이루어지지 않으므로 Tier 1 식을 활용함.
    CH4: [(100gBOD/m3 – 0.5gBOD/m3) X 1kg/1000g X 100m3/day X 365day/yr X 0.01532kgCH4/kgBOD] X 21
    X 10^-3
    = 1.1684 tCO2eq/yr
    N2O: [(10g/m3 – 0.1g/m3) X 1kg/1000g X 100m3/day X 365day/yr X 0.005kgN2O-N/kgN X44 N2O/28 N2O-N]
    X 310 X 10^-3
    = 0.8801 tCO2eq/yr
실습과제 풀이
CH4 배출계수 | N2O 배출계수
0.01532 kgCH4/kgBOD | 0.005 kgN2O-N/kgN

## Slide 8: Ⅴ. 실습과제(4)
4. 대학페이퍼는 종이를 생산하는 사업장으로 2011년 폐종이 및 판자 100ton을 소각하여 처리하고 있다. 폐기물 소각로는 연속투입 방식의 고정상 연소로로 구성이 되어 있다. 2011년의 온실가스 배출량을 구하여라.
실습과제
8
  고상폐기물
  CO2 Emissions = ∑i(SWi X dmi X CFi X FCFi X OFi ) X
  액상폐기물
  CO2 Emissions = ∑i(ALi X Cli X OFi ) X
CO2 Emissions : 폐기물 소각에서 발생되는 온실가스 양(tCO2/yr)
SWi : 폐기물 성상(i)별 소각량(tWaste/yr)
dmi : 폐기물 성상(i)별 건조물질 함량(%)
CFi : 폐기물 성상(i)별 탄소 함량(tC/t-Waste)
FCFi : 화석탄소 함유율(%)
OFi : 산화계수(소각효율)
CO2 Emissions : 폐기물 소각에서 발생되는 온실가스 양(tCO2/yr)
ALi : 액상폐기물의 성상(i)별 소각량(tWaste/yr)
CLi : 폐기물 성상(i)별 탄소 함량(tC/t-Waste)
OFi : 산화계수(소각효율)
44
12
44
12
  CH4Emissions = IW X EF X Feq,j X 10-3
  N2OEmissions = IW X EF X Feq,j X 10-3
CH4Emissions : 폐기물 소각에서의 CH4 배출량(tCH4/yr)
N2OEmissions : 폐기물 소각에서의 N2O 배출량(tN2O/yr)
IW : 총 폐기물 소각량(t/yr)
EF : 배출계수(kgCH4,/t-waste, gN2O/t-waste)
Feq,j : 온실가스(j)의 CO2 등가계수 (CH4=21, N2O=310)
  CH4, N2O 산정식

## Slide 9: Ⅴ. 실습과제(4)
실습과제
  산화계수 : IPCC 가이드라인 기본값인 1.0을 적용
  폐기물 소각분야 기본 CO2 배출계수(dm, CF, FCF)
생활폐기물 |  |  |  | 사업장 폐기물 |  |  | 
폐기물 성상 | dm | CF | FCF | 폐기물 성상 | dm | CF | FCF
종이/판지 | 0.9 | 0.46 | 0.01 | 제지 | 0.9 | 0.41 | 0.01
  폐기물 소각분야 기본 CH4 배출계수
소각 기술 |  | CH4 배출계수 (kgCH4/tWaste)
연속식 | 고정상 | 0.0002
 | 유동상 | 0
준연속식 | 고정상 | 0.006
 | 유동상 | 0.188
회분식(배치형) | 고정상 | 0.06
 | 유동상 | 0.237
폐기물 형태 | N2O 배출계수(gN2O/tWaste)
생활폐기물 | 39.8
사업장폐기물(슬러지 제외) | 113.19
사업장폐기물(슬러지) | 408.41
건설폐기물 | 109.57
지정폐기물(슬러지 제외) | 83.52
지정폐기물(슬러지) | 408.41
  폐기물 소각분야 기본 N2O 배출계수

## Slide 10: Ⅴ. 실습과제(4)
4. 대학페이퍼는 종이를 생산하는 사업장으로 2011년 폐종이 및 판자 100ton을 소각하여 처리하고 있다. 폐기물 소각로는 연속투입 방식의 고정상 연소로로 구성이 되어 있다. 2011년의 온실가스 배출량을 구하여라.
실습과제
실습과제 풀이
  CO2 Emissions = ∑i(SWi X dmi X CFi X FCFi X OFi ) X
  -> 이산화탄소 발생에 의한 온실가스 배출량 : (100ton X 0.9 X 0.41 X 0.01 X 1.0 ) X 44 /12 = 1.35 tCO2eq
44
12
  CH4Emissions = IW X EF X Feq,j X 10-3
  -> 메탄 발생에 의한 온실가스 배출량 : 100tonC X 0.0002 / 1000 X 21 = 0.00042 tCO2eq
  N2OEmissions = IW X EF X Feq,j X 10-3
  -> 아산화질소 발생에 의한 온실가스 배출량 : 100ton X 0.11319 / 1000 X 310 = 3.51 tCO2eq

## Slide 11: Ⅴ. 실습과제(5)
5-1. 부평사업장의 2007년~2008년 외부공급 전력 사용량이 각각 30만 MWh, 40만 MWh인 경우, 년도별/온실가스별 배출량을 구하여라.
실습과제
  부평사업장(2007년)
    CO2: 300,000 MWh X 0.4653 tCO2/MWh = 139,590 tCO2
    CH4: 300,000 MWh X 0.0054 kgCH4/MWh X 1t/1000kg = 1.62 tCH4
    N2O: 300,000 MWh X 0.0027 kgN2O/MWh X 1t/1000kg = 0.81 tN2O
    CO2eq: 139,590 tCO2 + 1.62 tCH4 X 21 + 0.81 tN2O X 310 = 139,875 tCO2eq
  부평사업장(2008년)
    CO2: 400,000 MWh X 0.4653 tCO2/MWh = 186,120 tCO2
    CH4: 400,000 MWh X 0.0054 kgCH4/MWh X 1t/1000kg = 2.16 tCH4
    N2O: 400,000 MWh X 0.0027 kgN2O/MWh X 1t/1000kg = 1.08 tN2O
    CO2eq: 186,120 tCO2 + 2.16 tCH4 X 21 + 1.08 tN2O X 310 = 186,500 tCO2eq
실습과제 풀이
해당 년도 | CO2 | CH4 | N2O
 | (tCO2/MWh) | (kgCH4/MWh) | (kgN2O/MWh)
2개년 평균 ('07～'08) | 0.4653 | 0.0054 | 0.0027

## Slide 12: Ⅴ. 실습과제(5)
5-2. 본사 및 연구소가 임차한 건물의 2009년 전력사용량이 40만 MWh인 경우, 온실가스별 배출량을 구하여라. (전체 건물 차지 비율: 본사-25%, 연구소-55%)
실습과제
  본사(2009년)
    CO2: 400,000 MWh X 0.25 X 0.4653 tCO2/MWh = 46,530 tCO2
    CH4: 400,000 MWh X 0.25 X 0.0054 kgCH4/MWh X 1t/1000kg = 0.54 tCH4
    N2O: 400,000 MWh X 0.25 X 0.0027 kgN2O/MWh X 1t/1000kg = 0.27 tN2O
    CO2eq: 46,530 tCO2 + 0.54 tCH4 X 21 + 0.27 tN2O X 310 = 46,625 tCO2eq
  연구소(2009년)
    CO2: 400,000 MWh X 0.55 X 0.4653 tCO2/MWh = 102,366 tCO2
    CH4: 400,000 MWh X 0.55 X 0.0054 kgCH4/MWh X 1t/1000kg = 1.19 tCH4
    N2O: 400,000 MWh X 0.55 X 0.0027 kgN2O/MWh X 1t/1000kg = 0.59 tN2O
    CO2eq: 102,366 tCO2 + 1.19 tCH4 X 21 + 0.59 tN2O X 310 = 102,575 tCO2eq
실습과제 풀이
해당 년도 | CO2 | CH4 | N2O
 | (tCO2/MWh) | (kgCH4/MWh) | (kgN2O/MWh)
2개년 평균 ('07～'08) | 0.4653 | 0.0054 | 0.0027

## Slide 13: Ⅴ. 실습과제(6)
6. 창원공장의 2008년 스팀 사용량인 50만 Gcal 중 30만 Gcal는 내부 유틸리티 설비인 보일러를 가동하여 사용하였고 나머지 20만 Gcal를 한국지역난방공사로부터 공급받아 사용하였다. 이 경우 간접배출량은 얼마인가? (30만 Gcal의 스팀을 생산하기 위해 경유 100ℓ 를 사용하였다.)
실습과제
  창원공장(2008년) : 구매스팀 20만 Gcal
    CO2eq: 200,000 Gcal X 0.191 tCO2eq/Gcal = 38,200 tCO2eq
  내부에서 직접 생산한 30만 Gcal의 스팀의 경우, 스팀생산을 위해 경유 100ℓ 사용으로 인한 온실가스 배출량은 직접배출로 산정되며, 간접배출량과 합산하지 않음
실습과제 풀이
해당 년도 | 열 | 전기
 | (tCO2e/Gcal) | (tCO2e/MWh)
2005 | 0.237 | 0.515
2006 | 0.234 | 0.514
2007 | 0.220 | 0.459
2008 | 0.191 | 0.362
2009 | 0.200 | 0.361
※ 한국지역난방공사 제공 통합 배출계수
한국지역난방공사의 경우,
지사별 스팀 배출계수가 다르며,
홈페이지에 공사 통합배출계수를 공개하고 있음
Tip

## Slide 14: Ⅴ. 실습과제(7)
7. 진천사업장은 2007년부터 2.5kg CO2 소화기 3대, 50kg CO2 소화설비 2기, 냉동기(R-22 75g) 3대, 에어컨(R-410a 50g) 2대, GIS(SF6 2kg) 3대, GCB(SF6 1kg) 12기를 보유하고 있다. 2009년 온실가스 탈루성 배출량은 얼마인가?
실습과제
  소화설비
    CO2 소화기: 2.5 kg X 0.06 X 3 = 0.45 kgCO2
    CO2 소화설비: 50 kg X 0.03 X 2 = 3.00 kgCO2
  냉동 및 냉방
    R-22 냉동기: 75 g X 0.35 X 3 = 0.08 kgHFCs
    R-410a 에어컨: 50 g X 0.1 X 2 = 0.01 kgHFCs
  전기설비
    GIS: 2 kg X 0.007 X 3 = 0.04 kgSF6
    -> 0.04 kgSF6 X 23,900 / 1000 = 0.956 tCO2eq
    GCB: 1 kg X 0.007 X 12 = 0.08kgSF6
    -> 0.08 kgSF6 X 23,900 / 1000 = 1.912 tCO2eq
  현재 지침에서는 제품 제작단계에서 주입 또는 사용되는 양을 별도 보고 대상으로 하고 있으며, 제품 사용단계에서의 탈루성 배출은 보고하지 않음
실습과제 풀이
설비구분 | 누출율(%)
가정용 냉장고 | 0.5
상업용 냉장고(자판기) | 15
중대형 상업용 냉장고(중앙 냉동기) | 35
차량용 냉장고 | 50
산업용 냉동고 | 25
냉각장치 | 15
가정용/상업용 Air conditioning System | 10
차량용 Air Conditioning System | 20
고정소화장비 | 3
소화기 | 6
GIS/GCB | 0.7
가스절연개폐기 | 0.7
보수적 접근을 위해 배출계수는 최대값을 적용
Tip